OR-800 ADVANCE

|  | 2006 Excellence Awards (Japan) |
| --- | --- |
| Кабель OR-800 ADVANCE в 2006 был удостоен престижной награды Audio Excellence Awards Japan |

Это было 26 лет назад. Именно тогда Oyaide разработала и выпустила на рынок оригинальный кабель OR-800, который за короткое время приобрел статус классики жанра в Японии.

Будучи одним из первенцев Hi End кабельной индустрии, OR-800 был с воодушевлением принят огромным количеством аудиофилов и пользуется неизменной популярностью в течение вот уже двух десятилетий.

Позже Oyaide прекратила производство этого замечательного продукта из-за неотвратимого увеличения затрат на его производство. Структура этого кабеля уникальна и сложна, поэтому и себестоимость его была непомерно велика.

И вот, несмотря на все это, в связи с огромной популярностью этого кабеля, Oyaide приняла решение возобновить производство этой Классики жанра.

После полутора лет разработки, включившей в себя существенную переоценку используемых материалов и модернизацию технологического процесса производства, появился новый кабель OR-800 ADVANCE, который унаследовал исходную уникальную структуру своего предшественника и аутентичные рабочие характеристики, но теперь с использованием улучшенных материалов и высоких технологий сегодняшнего дня.

| Проводник | Изоляция |
| --- | --- |
| В качестве проводника используется оригинальный кабель Original Fine OFC Litz диаметром 0.12 мм, собранный в пучок из 399 жил (7х57). Поскольку OR-800 ADVANCE имеет структуру типа литцендрат, он позволяет минимизировать электромагнитные помехи и перекрестные искажения между индивидуальными жилами кабеля, а также потери на скин-эффект, связанные с вытеснением тока на поверхность проводника с возрастанием частоты. | В качестве изолятора в OR-800 ADVANCE применена обмотка из хлопковой пряжи, что позволило получить высочайший коэффициент подавления резонансов и минимальную электростатическую емкость кабеля. Дело в том, что пластические компаунды в качестве изолятора конечно очень хороши для массового применения, но они слишком далеки от совершенства, когда к изделию предъявляются высокие требования в части искажений передаваемого сигнала. |

| Внешняя оболочка | Терминалы |
| --- | --- |
| Вешняя оболочка кабеля изготовлена из полимерного компаунда (полиолефин), имеющего низкий коэффициент диэлектрической проницаемости (в три раза меньше, чем у винила) и обеспечивающего быстрое и эффективное поглощение паразитных резонансов. | Кабель OR-800 ADVANCE терминирован лопатками, конструктивно совместимыми с 6-мм и 8-мм постами. Лопатки изготовлены из того же твердого материала OFC толщиной 2 мм, с тщательно отшлифованной поверхностью. Сверху на контактную поверхность лопатки нанесено двухслойное покрытие из серебра (основа) и палладия. Для подпайки лопатки к кабелю использован специальный припой без содержания свинца и флюс без содержания хлоридов. |

Структура кабеля OR-800 ADVANCE имеет традиционную структуру типа Star-Quad с 4-мя пучками вверху, что позволяет обеспечить эффект электромагнитного экранирования без увеличения величины электростатической емкости кабеля.

| Спецификация OR-800 ADVANCE |
| --- |
| Проводник | Оригинальный провод Fine OFC Litz |
| Структура кабеля | Star - quad |
| Изоляция (внутренняя) | Хлопок Полимерный полиэтирен |
| Изоляция (внешняя) | Полимерный полиолефин |
| AWG | AWG 7 399 жил (7 х 57) х 4 |
| Внешний диаметр | 15 мм |
| Терминалы | Лопатки, совместимость с 6-мм и 8- мм постами |
| Стандартная длина кабеля | 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m |
| Дата выпуска | 12.10.2004 |